Инструкция пользователя KMB-600

(картинки и схемы представлены в оригинальной инструкции

1. Расположение управляющих кнопок и индикаторов.

1) 4 дюйма ч/б экран.

Показывает картинку с камеры.

(2) Динамик

Воспроизводит звук с микрофона

(3)Индикатор питания

Индикатор включения питания

(4) Кнопка включения/выключения монитора

При нажатии включает/выключает монитор.

(5) Кнопка выбора камеры 1/2

Можно выбрать камеру1 или камеру2 нажав.

(6) Регулятор громкости

Регулирует громкость звука на мониторе.

(7) Регулятор контрастности

Регулирует уровень контрастности изображения.

(8) Регулятор яркости

Регулирует уровень яркости изображения.

(9) Регулятор уровня импеданса

Выбор уровня импеданса

2. Предосторожности установки

- 1) Монитор и камера должны быть установлены далеко от прямого солнечного света.

- 2) Камера должна быть установлена в месте, свободном от дождя.

- 3) Не устанавливайте монитор и камеру в местах сильного нагрева и агрессивных средах.

3. Порядок работы

- 1) При нажатии на мониторе кнопки включения загорается индикатор питания и на экране появляется изображение с камеры. Если камера имеет микрофон или подключен выносной микрофон, то звук тоже выводится на динамик монитора.

- 2) При нажатии кнопки выбора камеры происходит переключение на камеру2 или камеру1 соответственно. Индикатор на кнопке переключения показывает какая камера выведена на экран.

- 3) Контрастность и яркость изображения, а также громкость звука настраивается соответствующими регуляторами.

- 4) Для выключения монитора нажать кнопку включения/выключения питания.

4. Схема подключения камеры (камер)

| О | Оранжевый | +12 |
| --- | --- | --- |
| О | Красный | -12 |
| О | Коричневый | ЗВУК |
| О | Черный | ВИДЕО |

При подключении одной камеры изображение при выборе второй камеры будет отсутствовать. При отсутствии микрофона соответствующий провод не подключается. Питание на камеру подается только когда изображение с нее выводится на экран монитора.