Инструкция

на считыватель proximity-карт «CP-Z»

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Считыватель СP-Z» используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory.

Считыватель работает с  оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей Dallas Touch Memory (DS1990А).

Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: Dallas Touch Memory

Дальность считывания карты, не менее: 80 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты, не более: 20 мА

Рабочая температура: от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 65х65х18 мм.

3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на считыватель. Полученный код PROXIMITY преобразуется в код, имитирующий ключ Dallas Touch Memory, который поступает на выход.

Для устройства, к которому подключен «СчитывательСP-Z», нет разницы, между кодом настоящего ключа Touch Memory и кодом, который генерирует считыватель, поэтому никаких изменений и нарушений в его работе не происходит.

4.   МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Считыватель монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа модуля «Считывателя CP-Z» выполните следующие операции:

- Разметьте и просверлите отверстия для крепления  под размер отверстий внутренней крышки.

- Подсоедините провода к разъёму считывателя, в соответствии со схемой.

- Установите верхнюю крышку и закрепите её винтами.

Возможна скрытая установка считывателя за диэлектрическими поверхностями, толщиной не более 10 мм. (с внутренних сторон деревянных дверей, за декоративными облицовочными панелями и т. д.) или замуровывание в стену. Дальность считывания при этом уменьшается.

Если Вы предполагаете использовать скрытую установку, то прежде чем произвести окончательный монтаж, проверьте качество считывания карт в выбранном месте. Разместите считыватель на поверхности, закрепив его скотчем, подайте питание. Поднесите карту с другой стороны этой поверхности, напротив точки, в которой закреплен считыватель. Контролируйте считывание карты по сигналу зуммера.

5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «CP-Z» – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на считыватель CP-Z - бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя CP-Z, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

# Text boxes

Внешний вид

Вид  изнутри

Для увеличения громкости зуммера – снимите наклейку