# Инструкция

# на считыватель proximity-карт «MATRIX- III»

# 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель «MATRIX- III» используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory и Wiegand 26.

Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера и загоранием зеленого светодиода

# 2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: Dallas Touch Memory

Wiegand-26

Дальность считывания карты, не менее: 80 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера, двухцветный светодиод

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты, не более: 20 мА

Рабочая температура (в помещении): от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 120х71х10 мм.

Производство: ООО «Пульсар-Телеком»

# 3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на считыватель, загорается зелёный светодиод  и звучит сигнал зуммера. Полученный код PROXIMITY преобразуется в код, имитирующий ключ Dallas Touch Memory, и в сигнал стандарта Wiegand 26 , который поступает на выход.

# 4.   МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Считыватель монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Корпус состоит из рамки, которая крепится на стену, и корпуса, который крепится на рамке.

Расстояние между отверстиями для крепления рамки- 101 мм

Для монтажа cчитывателя «MATRIX- III»  выполните следующие операции:

- Разметьте и просверлите отверстия для крепления  рамки . Закрепите рамку на стене с помощью винтов

- Подсоедините провода к разъёму считывателя, в соответствии со схемой.

Подключите питание и проверьте работу считывателя.

3.     Установите корпус считывателя на рамку и надавите на него до щелка.

# 5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «Matrix-2wt» – 1 шт.

Шуруп 3х30- 2шт.

Дюбель- 2шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

# 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на считыватель «MATRIX- III» - бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия  агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Схема подключения.

# Text boxes

Внешний вид

Cчитыватель proximity-карт

«MATRIX- III »

Зуммер

светодиод

#### DATA_0

DATA_1

-12V

DS1990A

+12V

Инструкция по эксплуатации и установке.