GSM-сигнализация Mega SX-100
Руководство по подключению и эксплуатации

## 1. Назначение

GSM-сигнализация Mega SX-100 предназначена для охраны помещений или транспортных средств.

## 2. Функциональные возможности

- Голосовое оповещение о событиях с помощью дозвона на заданные телефонные номера (до 3-х телефонных номеров)

- SMS-оповещение на заданные телефонные номера

- Управление режимом охраны при дозвоне с разрешённых номеров или с любых номеров по паролю;

- Управление режимом охраны с помощью SMS с разрешённых номеров или с любых номеров по паролю;

- Голосовое меню при дозвоне и входящем звонке;

- Возможность подключения резервного источника питания (батарея крона 9в.);

- Оповещение о пропадании/восстановлении основного напряжения питания;

- Запрос баланса SIM карты;

- Поддержка электронных ключей DS1990A  и электронных термометров DS18S20.

- Выбор предустановленного охранного профиля с помощью одного SMS

- Возможность самостоятельного перепрограммирования охранного профиля  (см.полное Руководство)

- Возможность подключения микрофона

GSM-сигнализация Mega SX-100 не комплектуется датчиками и исполнительными устройствами.

## 3. Комплектность

- Блок сигнализации - 1 шт.

- Краткое руководство пользователя - 1 шт.

- Монтажный комплект

4.  Общие сведения

Сигнализация поставляется с уже предустановленными охранными профилями.

Конфигурация 1 (команда CONFIG=1) предназначена для охраны квартиры, дома и т.п. объекта с максимальным количеством датчиков и исполнительных устройств. Смотри Приложение 1.

Конфигурация 2 (команда CONFIG=2) предназначена для охраны автомобиля с максимальным использованием входов и выходов. Смотри Приложение 2.

Конфигурация 3 (команда CONFIG=3) используется в качестве автопейджера при монтаже устройства на автомобиль с минимально необходимым использованием входов и выходов.  Смотри Приложение 3.

Конфигурация 4 (команда CONFIG=4) предназначена для охраны гаража и т.п. объекта с минимально необходимым количеством датчиков и исполнительных устройств (датчик движения, считыватель электронных ключей или кнопка, сирена). Смотри Приложение 4.

5.  Управление сигнализацией.

Получать информацию о состоянии датчиков и термометров (входов), управлять исполнительными механизмами (выходами) и осуществлять запрос баланса денежных средств можно либо с помощью дозвона, либо с помощью SMS-сообщений. Управлять режимом охраны (ставить/снимать с охраны) можно с помощью дозвона, с помощью SMS-сообщений, а также с помощью электронных ключей.

5.1  Управление с помощью дозвона

Для работы с сигнализацией с помощью дозвона в системе реализовано Голосовое меню, которое подсказывает возможные действия по управлению, а также оповещает о текущих событиях.

При дозвоне (входе в голосовое меню)  озвучивается следующая информация

-	состояние режима охраны

-	состояние входов

-	температура (при подключенных термометрах)

Для управления используется Клавиатура телефона

Клавиши телефона  имеют следующее назначение:

1	-	постановка/снятие с охраны

2	-	включение/выключение аудиовхода*

3	-	запрос баланса SIM-карты

7,8,9,0	-	включение/выключение выходов 1 2 3 4 соответственно

#	-	повтор информации о состоянии устройства

*	-	справка

5.2  Управление с помощью SMS

GUARD ON  		– постановка на охрану

GUARD OFF 		– снятие с охраны

REPORT		– запрос SMS отчёта о состоянии сигнализации.

BALANCE*100#		– запрос баланса

ON1 (ON2 …. )	              – включение выхода    1 (2,3,4)

OFF1 (OFF2…)	              – выключение выхода 1 (2,3,4)

6. Оповещение о тревоге

При срабатывании датчиков сигнализация делает три попытки дозвона на заданные телефонные номера.

- При успешном соединении и ответе абонента на телефонный звонок воспроизводится голосовое сообщение о событии. Если в этом режиме нажать клавишу # на телефоне, то включается голосовое меню сигнализации.

- Если абонент не доступен (находится вне зоны действия сети), производится отправка SMS-сообщения с текстом соответствующим сработавшей зоне.

- Если абонент не поднял трубку или без соединения нажал отбой, SMS-сообщение не отправляется. В этом случае для выяснения причины срабатывания сигнализации пользователь должен набрать номер SIM-карты сигнализации. По этому звонку автоматически включится голосовой информатор.

## 7.  Настройка

7.1  Выбор охранного профиля

В зависимости от задач, возлагаемых на сигнализацию и типа охраняемого объекта подберите подходящую конфигурацию системы (см. п. 4). Отправьте на номер SIM-карты сигнализации SMS   с командой на выбор конфигурации.

(Например: CONFIG=1)

При приёме SMS сигнализация сохранит Ваш телефонный номер и требуемые настройки на SIM-карте. Этот номер («разрешенный» номер) будет использоваться сигнализацией для дозвона и  посылки SMS-оповещений при срабатывании датчиков. Также с этого номера Вы можете управлять сигнализацией.

7.2  Программирование электронных ключей и термодатчиков

7.2.1  Программирование электронных ключей ( до 50 ключей)

- Отправьте с «разрешенного»  номера  SMS-сообщение с командой: TMUNLOK

- Светодиод на считывателе начнет часто мигать, что свидетельствует о готовности к программированию.

- Прикоснитесь поочередно всеми  ключами к считывателю. После каждого прикосновения светодиод на считывателе будет загораться на 2сек.

- Отправьте с «разрешенного»  номера  SMS-сообщение с командой: TMLOK

- Программирование закончено.

Если в дальнейшем потребуется запрограммировать дополнительно еще некоторое количество ключей, то проделайте описанные выше операции и для других ключей.

Если возникла необходимость полностью заменить все ключи (был утерян один), то для очистки памяти необходимо послать команду TMCLEAR  Она удалит все ранее записанные ключи и переведет сигнализацию в режим программирования.

7.2.2  Регистрация термодатчиков (до 5 штук)

Регистрация термодатчиков производится аналогично программированию электронных ключей, только вместо ключа к считывателю подсоединяют выход термодатчика (средняя ножка), а крайние ножки термодатчика соединяют друг с другом и подсоединяют к «-» основного питания. Номера термодатчикам присваиваются по порядку их добавления. Если термодатчик используется один или нумерация их не имеет значения, то можно подключить их одновременно и не отключать уже подключенные.

7.3  Добавление телефонных номеров

В случае необходимости к «разрешенному» номеру можно добавить еще два телефонных номера.   Для этого:

- Выключить питание сигнализации и вынуть  SIM-карту;

- Вставить  SIM-карту в телефон и открыть телефонную книгу;

Конфигурация 1 (квартира)

- Найти контакты :TS  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, на которые будет осуществляться дозвон по тревоге.

- Найти контакты :А  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, с которых будет разрешено управление сигнализацией.

Конфигурация 2 и 3 (гараж и автопейджер)

- Найти контакты :1 TS  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, на которые будет осуществляться дозвон по тревоге.

- Найти контакты :А  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, с которых будет разрешено управление сигнализацией.

Конфигурация 4  (автомобиль)

- Найти контакты :1 2 3 4 TS  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, на которые будет осуществляться дозвон по тревоге.

- Найти контакты :А  (их три). Первый уже содержит «разрешенный» телефонный номер. Два других вместо номера имеют цифры 2 и 3 соответственно.

- заменить цифры 2 и 3 добавляемыми телефонными номерами, с которых будет разрешено управление сигнализацией.

7.4  Установка пароля

Пароль необходим в случае, если потребуется работа с сигнализацией с телефона, номер которого не входит в список «разрешенных». Пароль устанавливается следующим способом:

- Выключить питание сигнализации и вынуть  SIM-карту;

- Вставить  SIM-карту в телефон и открыть телефонную книгу;

- Найти записи :А(ХХХХ)  и заменить символы ХХХХ на цифровой пароль придуманный вами.  Например:  :А(8912)

Теперь, сигнализация на звонок с телефонного номера, не входящего в список «разрешенных», будет запрашивать Пароль.

## 8. Основные технические характеристики

| Напряжение питания | 9-16 вольт |
| --- | --- |
| Рабочий температурный диапазон | -30 … +40 (град) по С° |
| Потребляемый ток | 30 мА (при дозвоне = 100-200 мА) |
| Количество входов | 5 (аналоговые, входное напряжение 0…25В) |
| Количество выходов | 4 (открытый коллектор ток до 100 мА) |
| Возможность подключения контроллера touch memory | Есть (отдельный вход) |
| Возможность подключения датчика температуры воздуха | Есть (одновременное подкл. DS1990A и DS18S20) – до 5 датчиков одновременно |
| Вход резервного питания | Есть (батарея крона 9V алкалайн) |
| ДТМФ декодер | Есть |
| Голосовое информирование | Есть |

9. Паспорт  на GSM-сигнализацию  Mega SX-100

| Модель | Серийный номер | Дата изготовления | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- |
| SX-100 |  |  | 12 месяцев |

Изделие проверено на соответствие техническим характеристикам и признано годным к эксплуатации.

|  | Сертификат РОСС RU. МЛ04.В04437 Действителен до 12.05.2012 г. ТУ 4372-001-99460853-2009 |
| --- | --- |

.

10. Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

2. Настоящая гарантия действительна при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона с печатью и подписью продавца.

3. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводских дефектов.

4. Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

5. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

6. Время нахождения изделия в ремонте определяется его сложностью и составляет не более 20-ти дней.

Претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

• отсутствия  правильно заполненного гарантийного талона;

• несоблюдении покупателем инструкции по эксплуатации и использованию прибора не по назначению;

• наличии механических повреждений изделия (корпуса, повреждения платы), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь прибора.

• в случае самостоятельного ремонта изделия пользователем или третьими лицами.

Приложение 1.

## Описание конфигурации «Охрана квартиры» (SMS команда CONFIG=1)

Используется при монтаже сигнализации на неподвижные объекты с максимальным количеством датчиков и исполнительных устройств.

## 1. Особенности:

- Рекомендуемые к установке датчики -  ИК движения – Астра-9(515, 531), ВЭРС-ИК, Датчик протекания воды – Астра-361, Датчик утечки газа – DG-1, Сирена с номинальным током до 100мА (для вкл. более мощной – используется реле), термодатчики DS18S20.

- При срабатывании датчиков на входе блока сигнализации пропадание +12В

- Задержка срабатывания при постановке на охрану по 1-му входу 20 сек.

- При коротком замыкании выхода на +12 В. включается защита (при этом все выходы отключаются до исчезновения замыкания);
- «Включенный» выход подключает нагрузку на «-», т.е. второй контакт нагрузки должен быть постоянно подключен к «+12В».

## 2. Подключение

2.1 Определите тип и количество датчиков и исполнительных устройств, которыми будет оснащаться охраняемый объект. Установите датчики и исполнительные устройства.

2.2 Проведите кабель от установленных датчиков, сирены,  считывателя  и прочих элементов к месту расположения блока сигнализации. Промаркируйте кабели на стороне блока  («Датчик Кухня», «Датчик  Прихожая», «Считыватель» и т.д.), после чего подключите провода  к установленным датчикам.  см. Рис.1

2.3 Неиспользуемые контакты входов (не путать с выходами!) разъема Х3 блока сигнализации (в случае установки не всех возможных датчиков)  замкните на цепь Питание осн. «+12в.»  см. Рис. 2

2.4 На стороне блока подключите скруткой или пайкой провода от установленных датчиков к цепям Питание осн. «+» и Питание осн. «-» источника  питания.  Рис.1

Рисунок 1

2.5 Подключите к цепям Питание осн. «+» и Питание осн. «-» два провода, припаяйте к ним контакты и вставьте в разъем Х2. Рис.1

2.6  К сигнальным  проводам от датчиков (в месте установки блока) припаяйте контакты из монтажного комплекта и вставьте их в разъем Х3 согласно Рис.1.

2.7  Подключите к разъему Х1 источник резервного питания.

Рисунок 2

2.8  Вставьте SIM карту любого сотового оператора в блок сигнализации (на SIM-карте должна быть отключена функция проверки PIN-кода) и подключите к нему разъемы Х1, Х2 и Х3. Подключите блок питания к сети 220В.

Выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1 – 2 минуты. Далее приступайте к настройке (см. п. 7 Руководства).

Приложение 2.

## Описание конфигурации «Охрана гаража» (SMS команда CONFIG=4)

Используется при монтаже сигнализации на неподвижные объекты с минимально необходимым количеством датчиков и исполнительных устройств.

1.Особенности:

Вход 1 – подключается ИК датчик движения или магнитный датчик размыкания двери. Задержка срабатывания/постановки (при пропадании/появлении +12В) – 20 сек.

Вход 5 – подключается выключатель (секретная кнопка) для постановки/снятия сигнализации с охраны

Вход ТМ (контакт 10 разъема Х3) - подключается считыватель электронных ключей Тouch memory для постановки/снятия сигнализации с охраны.

Выход 1 – допускается подключение сирены. Включается при срабатывании датчика движения или по команде пользователя. Время работы – 3 мин.

Выход 2 – допускается подключение любого исполнительного устройства (см. рис.1).

## 2. Подключение

2.1 Установите датчик движения или магнитный датчик размыкания двери, считыватель электронных ключей и выключатель (секретную кнопку) на гараж.

2.2 Проведите кабель от установленных элементов к месту расположения блока сигнализации. Промаркируйте кабели на стороне блока соответствующим образом, после чего подключите провода  к установленным датчикам.  см. Рис.3

2.3 На стороне блока подключите скруткой или пайкой провода от установленных элементов к цепям Питание осн. «+» и Питание осн. «-» источника  питания.  Рис.3

Рисунок 3

2.4 Подключите к цепям Питание осн. «+» и Питание осн. «-» два провода, припаяйте к ним контакты и вставьте в разъем Х2. Рис.3

2.5  К сигнальным  проводам от установленных элементов (в месте установки блока) припаяйте контакты из монтажного комплекта и вставьте их в разъем Х3 согласно Рис.3.

2.6  Подключите к разъему Х1 источник резервного питания.

2.7  Вставьте SIM карту любого сотового оператора в блок сигнализации (на SIM-карте должна быть отключена функция проверки PIN-кода) и подключите к нему разъемы Х1, Х2 и Х3. Подключите блок питания к сети 220В.

Выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1 – 2 минуты. Далее приступайте к настройке (см. п. 7 Руководства).

Приложение 3.

## Описание конфигурации «Охрана автомобиля» (SMS команда CONFIG=2)

Используется при монтаже сигнализации в качестве приставки к противоугонной сигнализации автомобиля с максимальным использованием входов и выходов. Позволяет независимо от удаленности автомобиля получать информацию о состоянии режима охраны, температуре воздуха в салоне автомобиля, через 10 сек. после несанкционированного запуска двигателя блокирует бензонасос,  по команде включает режим блокировки двигателя, управляет ЦЗ и системой автозапуска. Рисунок 4.

1. Особенности.

- Постановка/снятие с охраны возможно с пульта ДУ автомобильной противоугонной системы. В этом случае используется Вход 5 (контакт 9 разъема Х3):     0В (охрана включена),   +12В (охрана выключена)

Внимание! Импульс на выключение охраны не должен быть менее +7 В. (зависит от модели противоугонной системы)

- При срабатывании автомобильной противоугонной системы на входе блока сигнализации появляется +12В

## 2. Подключение.

2.1 Определите, какая сигнализация установлена на автомобиле.

Рисунок 4

2.2 Подключите скруткой или пайкой провода к штатному блоку сигнализации по цепям: концевые выключатели дверей, концевые выключатели капот/багажник, датчик удара, режим охраны, система автозапуска, управление ЦЗ. Проведите их к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х3 (Рис.4). В некоторых случаях (на различных противоугонных системах ) для корректной работы концевых выключателей необходимо устанавливать подтяжку через резистор на +12В.

2.3 Подключите скруткой или пайкой провод от замка зажигания автомобиля. Проведите его к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакт и вставьте в разъем Х3 (Рис.4).

2.4 Неиспользуемые контакты входов (не путать с выходами!) разъема Х3 блока сигнализации (в случае подключения не всех датчиков, предусмотренных конфигурацией)  замкните на цепь Питание осн. «+12в.»  см. Рис. 2

2.5 Подключите скруткой или пайкой провод в разрыв цепи управления  бензонасосом в соответствии с приведенной схемой. Проведите этот провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х3 (Рис.4).

2.6 Выберите место и установите светодиод индикатора GSM сети. Проведите провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х3  (Рис.4).

2.7 Подключите к цепям АКБ «+» и АКБ. «-» два провода, проведите провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х2 (Рис.4).

2.8 Выберите место установки резервного источника питания, проведите провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х1 (Рис.4).

2.9  Выберите место и установите блок сигнализации Mega SX-100

2.10  Вставьте SIM карту любого сотового оператора в блок сигнализации (на SIM-карте должна быть отключена функция проверки PIN-кода) и подключите к нему разъемы Х1, Х2 и Х3.

Выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1 – 2 минуты. Далее приступайте к настройке (см. п. 7 Руководства).

## 3. Работа сигнализации

Постановка на охрану / снятие с охраны

- Подать команду с пульта  ДУ автомобильной противоугонной системы;

Включение режима блокировки двигателя:

- Позвонить на номер SIM-карты и, следуя подсказкам голосового информатора, блокировать бензонасос (Выход 2);

- Послать SMS-сообщение на номер SIM-карты сигнализации:

ON 2  – включить режим,     OFF 2 – выключить режим.

Включение режима «Автозапуск»:

- Позвонить на номер SIM-карты и, следуя подсказкам голосового информатора, включить режим автозапуска (Выход 3);

- Послать SMS-сообщение ON 3 на номер SIM-карты сигнализации.

Открывание ЦЗ дверей:

- Позвонить на номер SIM-карты и, следуя подсказкам голосового информатора, открыть ЦЗ (Выход 1);

- Послать SMS-сообщение ON 1 на номер SIM-карты сигнализации.

Информация о температуре воздуха в салоне автомобиля:

- Позвонить на номер SIM-карты и, следуя подсказкам голосового информатора, узнать температуру;

- Послать SMS-сообщение REPORT на номер SIM-карты сигнализации:

Баланс SIM-карты:

- Позвонить на номер SIM-карты и, следуя подсказкам голосового информатора, узнать баланс;

- Послать SMS-сообщение BALANCE*100#  на номер SIM-карты сигнализации.

Приложение 4.

## Описание конфигурации «Автопейджер» (SMS команда CONFIG=3)

Применяется в качестве автопейджера при монтаже устройства на автомобиль с минимально необходимым использованием входов и выходов.  Позволяет независимо от удаленности автомобиля получать информацию о срабатывании противоугонной сигнализации.

1.Особенности:

- Дополнительно к функции оповещения о срабатывании противоугонной системы возможно:

- управление ЦЗ (открывание дверей);

- включение системы автозапуска двигателя;

- принудительное включение сирены;

- принудительное включение блокировки бензонасоса.

## 2. Подключение.

2.1 Подключите скруткой или пайкой провод Вход 1 (контакт 5 разъема Х3) к сирене противоугонной системы автомобиля. Проведите его к месту установки блока сигнализации Mega SX-100. Припаяйте контакт и вставьте в разъем Х3 (Рис.5).

Рисунок 5

2.2 Подключите к цепям АКБ «+» и АКБ. «-» два провода, проведите провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х2 (Рис.5).

2.3 Выберите место установки резервного источника питания, проведите провод к месту установки блока сигнализации Mega SX-100 и промаркируйте в соответствии со схемой подключения. Припаяйте контакты и вставьте в разъем Х1 (Рис.5).

2.4  Выберите место и установите блок сигнализации Mega SX-100

2.5  Вставьте SIM карту любого сотового оператора в блок сигнализации (на SIM-карте должна быть отключена функция проверки PIN-кода) и подключите к нему разъемы Х1, Х2 и Х3.

Выдержите паузу для регистрации блока в GSM сети 1 – 2 минуты. Далее приступайте к настройке (см. п. 7 Руководства).

## 3. Работа сигнализации

При срабатывании противоугонной системы (включении сирены) формируется оповещение «Внимание тревога»