# Инструкция

# на считыватель proximity-карт «MATRIX- II »

# 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель «MATRIX- II» используется в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц и преобразования кода считанной карты в код Dallas Touch Memory и Wiegand 26.

Считывание карты подтверждается звуковым сигналом  встроенного зуммера и кратковременной сменой цвета светодиода на зелёный ( светодиод горит жёлтым пока карточка находится в поле считывателя)  В режиме ожидания - красный цвет светодиода.

# 2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Входной протокол: EM-Marine, 125 кГц

Выходной протокол: Dallas Touch Memory

Wiegand-26

Дальность считывания карты, не менее: 80 мм.

Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера, двухцветный светодиод

Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока

Потребление тока в режиме ожидания карты, не более: 20 мА

Рабочая температура (в помещении): от -40(С до + 50(С

Относительная влажность, не более: 95 %

Размеры: 85х44х18 мм.

Производство: ООО «Пульсар-Телеком»

# 3.  РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ

В рабочем состоянии горит красный светодиод , сигнализируя о наличии питания.

При внесении в поле действия считывателя PROXIMITY-карты, происходит передача ее идентификационного номера на считыватель, светодиод кратковременно меняет цвет на зелёный и звучит сигнал зуммера ( светодиод горит жёлтым пока карточка находится в поле считывателя). Полученный код PROXIMITY преобразуется в код, имитирующий ключ Dallas Touch Memory, и в сигнал стандарта Wiegand 26 , который поступает на выход.

# 4.   МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Считыватель монтируется на плоской поверхности  в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа модуля Считыватель «MATRIX- II» выполните следующие операции:

- Разметьте и просверлите отверстия для крепления  под размер отверстий считывателя рис.1.

- Подсоедините провода к разъёму считывателя, в соответствии со схемой.

- В зависимости от того в какую сторону прокладывается кабель подключения считывателя, удалите тонкую перемычку и проложите в него кабель.

При подключении питания к считывателю загорается красный светодиод.

4.     Установите считыватель и закрепите его винтами.

- Закройте отверстия  на считывателе заглушками из комплекта.

# 5.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель «MATRIX- II»– 1 шт.

Заглушки- 2 шт.

Шуруп 3х30- 2шт.

Дюбель – 2шт.

Инструкция по эксплуатации – 1шт

# 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на Считыватель «MATRIX- II»- бессрочная.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

· нарушение настоящей Инструкции;

· наличие механических повреждений;

· наличие следов воздействия агрессивных веществ;

· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему считывателя

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности считывателя, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Схема подключения.

# Text boxes

Cчитыватель proximity-карт

«MATRIX- II »

Для увеличения громкости зуммера – снимите наклейку

Рис.1

Места для укладки кабеля

светодиод

заглушки

#### DATA_1

DATA_0

-12V

+12V

DS1990A

Инструкция по эксплуатации и установке.